-FICHA TECNICA-

-PRODUCTO: DETERGENTE INDUSTRIAL ACIDO-

Nombre Químico:  Sulfonato de Sodio Lineal  (medio ácido)

Concentración: Aproximadamente 30% de sólidos

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS:

Aspecto: Líquido traslucido pardo

## Carácter: Anión activo

PH :	    3.0  a  5.0

Solubilidad:  Disuelve fácilmente en agua a cualquier temperatura.

## Reacción:  Se recomienda no usar este producto en medios altamente alcalinos si se quiere remover adecuadamente depósitos metálicos o de “aguas duras” en tuberías y otros equipos industriales.

Compatibilidad:  Como producto anión activo es compatible con el jabón y otras sustancias anión activas y no iónicas.

PROPIEDADES TENSOACTIVAS:

Tiene un gran poder removedor de depósitos metálicos o de aguas duras en equipos y tuberías industriales. Este producto es excelente para uso en lecherías, frigoríficas y otras plantas fabricantes o procesadoras de alimentos donde se requiere el mantener las tuberías transportadoras de alimentos libres de depósitos u obstrucciones metálicas. También posee un destacado poder  espumante.

APLICACIONES:

Dado su carácter anión activo y su poder de remoción de iones metálicos, se puede utilizar como detergente industrial para limpieza de equipos, tuberías e instalaciones en general donde haya alta contaminación con depósitos metálicos tales como Calcio, Magnesio y otros.

Se recomienda el usarse en  soluciones acuosas de 5 Kg. / 100lts.

____________________________________

RAUL DARIO CABAL R.

Químico – Universidad del Valle

MAT. PROF. # PQ-0804