-FICHA TECNICA-

-HIDROREPELENTE-

GRUPO: 	IMPERMEABILIZANTE

NOMBRE:	HIDROREPELENTE (Hidro-repelente)

1.    DEFINICION:

Liquido amarillo translucido con base en siliconas que protege contra la penetración de aguas lluvias en fachadas de casas y edificios.

- CARACTERISTICAS FISICAS:

INGREDIENTES:         Formulado en base a Siliconas

COLOR:			Incoloro

RENDIMIENTO:	200 a 100 Grms/Mt2 para dos (2) capas.

DILUCION:		No es requerida.

APLICACIÓN:		Utilizar Brocha, Aspersor o fumigador.

3.   USOS Y APLICACIONES:

El hidrorepelente fabricado por “DEVA” es ideal para proteger las fachadas con jardines, patios, muros de ladrillo, piedra, mármol, concreto, o mortero y las cuales pueden estar expuestas al contacto con el agua. También es útil como anti-fungal (anti-hongos) en tejas de de barro. Puede aplicarse sobre repello, estucos y en fibrocemento.

Este compuesto también esta formulado para actuar cono repelente de agua sobre bases minerales tales como ladrillos, piedras, mármol, concreto, y mortero.

4.     PROPIEDADES Y BENEFICIOS DEL HIDROREPELENTE:

● Protege contra la penetración del agua.

● Prolonga la vida de la fachada a la vista.

● El producto viene listo para usarse y su aplicación es muy fácil.

● El Hidro-repelente se puede pintar luego de aplicarse.

5.     MODO DE UTIZACION:

- Primero se debe de lavar la superficie con agua y cepillo.

- Después se aplican dos (2) capas de HIDROREPELENTE con brocha, aspersor, o fumigadora.

6.       RECOMENDACIONES:

_  No disolver el Producto

_  Aplicar el Producto en forma directa

- MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

● El tiempo de duración de almacenamiento aproximado es de un (1) año

●El Producto se debe de mantener en su envase original.

●Mantener el recipiente bien tapado.

●Almacenar en un lugar fresco y seco.

●No guardarse cerca de fuentes de calor.

●Mantenerse fuera del alcance de los niños.

●El producto no debe de exponerse a llamas o fuego directo.

● El HIDROREPELENTE se debe de manipular con guantes de caucho y gafas de seguridad (protección) para evitar accidentes de trabajo.