# FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

-PEROXIDO DE HIDROGENO-

PEROXIDO DE HIDROGENO

ROTULO NFPA ROTULOS UN

0

2

3

SECCIÓN 1: NOMBRE QUÍMICO

Nombre del Producto: PEROXIDO DE HIDROGENO

Sinónimos: Dióxido de hidrógeno.

Fórmula: H2O2

Número interno: ***************

Número UN: 2015

Clase UN: 5.1

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Uso: Blanqueadores de textiles, alimentos, papel, en la producción de químicos, plásticos,

Farmacéuticos, electro-plateado, tratamiento de agua, refinado y limpieza de metales,

combustible de cohetes, caucho para espuma, antiséptico, agente neutralizante en la

destilación del vino, desinfectante de semillas.

COMPONENTES

Componente CAS TWA STEL %

Peróxido de hidrógeno 7722-84-1 1.4 mg/m3 (1 ppm) N.R. > 90

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia, olor y estado físico: Líquido incoloro con ligero olor.

Gravedad Específica (Agua=1): 1.2 a 20°C

Punto de Ebullición (ºC): 141

Punto de Fusión (ºC): -11

Densidad relativa del vapor (Aire=1): 1.0

Presión de vapor (mm Hg): 18.3 a 30°C

Viscosidad (cp): 1.245 a 20°C

PH: 5.1

Solubilidad: Soluble en agua y alcohol.

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:

¡Peligro! Oxidante fuerte y corrosivo. Al contacto con otro material puede causar fuego. Puede ser dañoso si es ingerido. Puede causar efectos en el Sistema nervioso central, anormalidades en la sangre, irritación severa en los tractos respiratorio y digestivo e irritación en la piel con posibles quemaduras. Al contacto con los ojos puede dar lugar a daños permanentes.

EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:

Inhalación: Sensación de ardor en la garganta, tos. Posible paro respiratorio y edema pulmonar.

Ingestión: Corrosivo. Ardor en la garganta, dolor en el pecho, vómito, hemorragias. La formación espontánea de oxígeno en el esófago o estómago puede ocasionar heridas.

Piel: Corrosivo a concentraciones mayores del 10%. Blanqueamiento de la piel y picazón.

Ojos: Corrosivo. Enrojecimiento, dolor, visión borrosa. Puede causar daños irreparables en la retina y eventualmente ceguera. Efectos retardados hasta 1 semana después.

Efectos crónicos: El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar dermatitis. Los experimentos del laboratorio han dado lugar a efectos mutágenos. El contacto repetido puede causar daño córneo.

SECCIÓN 4: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Punto de inflamación (ºC): N.A.

Temperatura de auto ignición (ºC): N.A.

Límites de inflamabilidad (%V/V): 40 - 100

Peligros de incendio y/o explosión: No inflamable. Con el calor propicia la combustión espontánea de materiales combustibles. Libera oxígeno el cual intensifica y favorece la combustión.

Medios de extinción: Solo utilizar agua. No utilizar espuma, producto químico seco, Dióxido de carbono o polvo.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Protección de los ojos y rostro: Usar las gafas o anteojos de seguridad apropiados para productos químicos según lo descrito por las regulaciones de la OSHA en 29 CFR 1910,133 o en el Estándar Europeo EN166.

Protección de piel: Guantes largos, botas y ropa de protección impermeables al producto.

Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores inorgánicos. Un programa de protección respiratoria que resuelve los requisitos de la OSHA 29 CFR:1910.134 y del ANSI

Z88.2 o del Estándar Europeo EN 149 debe ser seguido siempre que el lugar de trabajo condicione el uso de un respirador.

Protección en caso de emergencia: Equipo de respiración autónomo (SCBA) y ropa de protección TOTAL.

SECCIÓN 5: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales de presión y temperatura.

Condiciones a evitar: Choque mecánico, sustancias incompatibles, luz, fuentes de ignición, generación de polvo, exceso de calor.

Incompatibilidad con otros materiales: Materiales combustibles, agentes reductores, iones metálicos, materiales oxidables, hierro, cobre, latón, bronce, cromo, cinc, plomo, plata, manganeso.

Productos de descomposición peligrosos: Oxígeno, Gas de hidrógeno, agua.

Polimerización peligrosa: N.R.

BIBLIOGRAFÍA:

Esta ficha técnica es el producto de la recopilación de la información suministrada por nuestros proveedores, entidades internacionales y el Consejo Colombiano de Seguridad.

Adicionalmente se consultaron otras fuentes de Internet como:

http: // www.tc.gc.com/conctec.com

http: //www.nfpa.com

http: //www.epa.gov